Проект

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Оператор установок производства древесной массы на дефибрерах

Регистрационный номер

Содержание

Стр.

I. Общие сведения.                                                                                                                         2

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)                                          3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций                                                               5

3.1 Обобщенная трудовая функция  «Подготовка размалывающего оборудования

для производства дефибрерной древесной массы»                                                                   5

3.2 Обобщенная трудовая функция  «Вести процесс загрузки балансовой

древесины в шахты дефибреров»                                                                                             10

3.3. Обобщенная трудовая функция  «Вести процесс производства древесной

массы на дефибрерах различной модификации»                                                                     15

3.4. Обобщенная трудовая функция  «Вести процесс сортирования и очистки

древесной массы».                                                                                                                      20

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта.                 25

- Общие сведения

| Управление работой оборудования для производства древесной массы на дефибрерных установках |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Ведение процесса изготовления древесной массы из балансовой древесины дефибрерным способом |
| Группа занятий: |
| 8142 | Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 17.11.2 | Производство древесной массы |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень квалификации |
| А | Подготовка размалывающего оборудования для производства дефибрерной древесной массы. | 3 | Проведение подготовительных работ для замены размалывающего оборудования на дефибрерах в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Закрепление размалывающих органов на валах и установки их на дефибреры в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение предварительной обработки размалывающего оборудования различной твердости и зернистости в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Прием и сдача смены на участке подготовки дефибрерных установок к работе в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | А/04.3 | 3 |
| В | Вести процесс загрузки балансовой древесины в шахты дефибреров. | 3 | Эксплуатационное обслуживание оборудования загрузки древесины в шахты дефибреров в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Регулирование технологических параметров работы оборудования для загрузки древесины в шахты дефибреров в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Прием и сдача смены на участке загрузки балансовой древесины в шахты дефибреров в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | В/03.3 | 3 |
| С | Вести процесс производства древесной массы на дефибрерах различной модификации. | 4 | Эксплуатационное обслуживание оборудования по производству древесной массы дефибрерным способом в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Регулирование технологических параметров работы дефибрерных установок в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | С/02.4 | 4 |
|  |  |  | Прием и сдача смены на участке производства древесной массы в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом | С/03.4 | 4 |
| D | Вести процесс сортирования и очистки древесной массы. | 3 | Эксплуатационное обслуживание оборудования сортирования и очистки древесной массы в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Регулирование технологических параметров работы оборудования сортирования и очистки древесной массы в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Прием и сдача смены на участке сортирования и очистки древесной массы в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | D/01.3 | 3 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Подготовка размалывающего оборудования для производства дефибрерной древесной массы. | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код ори-гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Насадчик дефибрерных камней 2,4-го разрядов |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее 2-х недель после окончания профессионального обучения либо опыт работы не менее 6 месяцев под руководством оператора установок производства древесной массы на дефибрерах 3-го уровня квалификации. |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие об этом соответствующее удостоверение. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке 6 |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 8142 | Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них |
| ЕТКС | § 209,210 | Насадчик дефибрерных камней 2,4-го разрядов |
| ОКНПО5 | - | - |
| 3.1.1. Трудовая функция |
| Наименование | Проведение подготовительных работ для замены размалывающего оборудования на дефибрерах в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | А/01..3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ори- гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Останов дефибрерных установок для замены отработанных дефибрерных камней в соответствии с инструкцией по эксплуатации. |
|  | Проведение подготовительных работ на дефибрерных установках с целью демонтажа отработанных дефибрерных камней с использованием специального оборудования. |
|  | Удаление отработанных дефибрерных камней с валов с использованием специальных приспособлений. |
| Необходимые умения | Визуально оценивать состояние дефибрерных камней на работающих и неработающих установках. |
|  | Анализировать. |
|  | Принимать решения. |
|  | Четко и кратко излагать информацию. |
|  | Безопасно останавливать установки в плановом режиме. |
|  | Безопасно останавливать оборудование при помощи аварийных кнопок. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
|  | Безопасно пользоваться инструментом и приспособлениями при демонтаже дефибрерных камней и снятия их с валов. |
| Необходимые знания | Виды, устройство, принцип работы и правила эксплуатации дефибрерных установок. |
|  | Виды дефибрерных камней. |
|  | Правила подготовки оборудования для демонтажа дефибрерных камней. |
|  | Правила и способы демонтажа отработанных дефибрерных камней с установок. |
|  | Способы удаления отработанных дефибрерных камней с валов. |
|  | Назначение инструментов и приспособлений для демонтажа дефибрерных камней и снятия их с валов |
|  | Правила останова дефибрерных установок. |
|  | Инструкции по демонтажу дефибрерных камней и их удаления с валов. |
|  | Правила пользования средствами связи. |
|  | Порядок действия при аварийных ситуациях. |
|  | Расположение аварийных кнопок. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.2. Трудовая функция |
| Наименование | Закрепление размалывающих органов на валах и установки их на дефибреры в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | А/02. 3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ори-гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Визуальный осмотр новых дефибрерных камней и валов, на которые будет производиться их насадка с целью оценки их износа. |
|  | Информирование мастера смены о выявленных дефектах новых дефибрерных камней и валов в установленном порядке. |
|  | Устранение выявленных дефектов в рамках своей компетенции. |
|  | Насадка дефибрерных камней на валы с использованием специальных приспособлений и специального оборудования. |
|  | Заливка дефибрерных камней на валах с помощью серы и закрепление дефибрерных камней на валах с помощью специальных шайб с использованием специальных приспособлений. |
|  | Своевременное выявление в течение смены путем визуального наблюдения и при помощи специальных приспособлений нарушений процесса насадки дефибрерных камней на валы и их устранение в пределах своей компетенции. |
| Необходимые умения | Визуально оценивать состояние новых дефибрерных камней и валов. |
|  | Анализировать ситуацию. |
|  | Четко и кратко излагать информацию. |
|  | Принимать решения. |
|  | Безопасно пользоваться инструментом и приспособлениями при насадке дефибрерных камней на валы, их закреплении. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
| Необходимые знания | Виды дефибрерных камней, их строение и структуру. |
|  | Правила и способы насадки дефибрерных камней на валы. |
|  | Правила и способы заливки дефибрерных камней и их закрепления на валах. |
|  | Инструкции по проведению насадки дефибрерных камней на валы, их заливки и закреплению. |
|  | Правила пользования средствами связи. |
|  | Порядок действия при аварийных ситуациях |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.3. Трудовая функция |
| Наименование | Проведение предварительной обработки размалывающего оборудования различной твердости и зернистости в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | А/03..3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Монтаж дефибрерных камней на дефибрерные установки. |
|  | Пуск дефибрерных установок с дефибрерными камнями. |
|  | Визуальное наблюдение за вращением дефибрерных камней на холостом ходу с целью выявления возможных неисправностей работы дефибрерных камней. |
|  | Информирование мастера смены о выявленных неисправностях. |
|  | Устранение выявленных неисправностей в рамках своей компетенции. |
|  | Проведение предварительной ковки и тески дефибрерных камней для их дальнейшей эксплуатации. |
|  | Визуальная оценка поверхности дефибрерных камней после их предварительной ковки и тески. |
| Необходимые умения | Визуально оценивать состояние новых дефибрерных камней перед их монтажом на дефибрерные установки. |
|  | Безопасно пользоваться инструментом и приспособлениями при монтаже дефибрерных камней. |
|  | Безопасно включать дефибрерные установки в работу. |
|  | Визуально оценивать состояние дефибрерных камней при работе установок на холостом ходу. |
|  | Визуально оценивать структуру поверхности дефибрерных камней. |
|  | Анализировать ситуацию. |
|  | Четко и кратко излагать информацию. |
|  | Принимать решения. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
|  | Безопасно останавливать дефибрерные установки в плановом режиме. |
|  | Безопасно останавливать дефибрерные установки при помощи аварийных кнопок. |
| Необходимые знания | Правила и способы монтажа дефибрерных камней на установки. |
|  | Назначение инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа дефибрерных камней. |
|  | Инструкции по проведению монтажа дефибрерных камней на дефибрерные установки. |
|  | Правила пуска дефибрерных установок на холостом ходу. |
|  | Правила предварительной ковки и тески новых дефибрерных камней. |
|  | Правила останова дефибрерных установок. Порядок действия при аварийных ситуациях. |
|  | Расположение аварийных кнопок. Правила пользования средствами связи. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.4. Трудовая функция |
| Наименование | Прием и сдача смены на участке насадки дефибрерных камней в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | А/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия Изучение сменного задания и оперативной информации для планирования работ. Проверка наличия требуемого количества материалов и химикатов, необходимых для выполнения работ. Проверка соответствия состояния рабочего места требованиям правил техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии. Выявление дефектов новых дефибрерных камней и валов путем визуального осмотра. Информирование мастера смены о выявленных неисправностях и нарушениях, недостаточной обеспеченностью материалами и химикатами в установленном порядке. Оформление необходимой документации. Необходимые умения Визуально оценивать состояние дефибрерных камней на работающих и неработающих установках. Визуально оценивать необходимое количество материалов и химикатов. Анализировать ситуацию. Производить необходимые расчеты. Принимать решения. Визуально оценивать исправность средств сигнализации, первичных средств пожаротушения, чистоты и освещенности рабочего места. Пользоваться средствами связи. Необходимые знания Виды, устройство, принцип работы и правила эксплуатации дефибрерных установок. | Виды дефибрерных камней. Правила подготовки оборудования для демонтажа дефибрерных камней. Правила и способы демонтажа отработанных дефибрерных камней с установок. Правила и способы насадки дефибрерных камней на валы. Правила и способы монтажа дефибрерных камней на установки. | Назначение инструментов и приспособлений, необходимых для демонтажа и монтажа дефибрерных камней. Инструкции по проведению насадки дефибрерных камней на валы. Правила пользования средствами связи. Порядок действия при аварийных ситуациях. | Порядок действия при аварийных ситуациях. Другие характеристики - 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Вести процесс загрузки балансовой древесины в шахты дефибреров. | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Загрузчик балансов в дифебреры 3-ий разряд |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее 2-х недель после окончания профессионального обучения либо опыт работы не менее 6 месяцев под руководством оператора установок производства древесной массы на дефибрерах 3-го уровня квалификации. |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие об этом соответствующее удостоверение. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке 6 |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 8142 | Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них |
| ЕТКС4 | § 57 | Загрузчик балансов в дифебреры |
| ОКНПО | - | - |
| 3.2.1. Трудовая функция |
| Наименование | Эксплуатационное обслуживание подачи балансовой древесины в шахты дефибреров в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | В/01..3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ориги- нала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление возможных неисправностей оборудования, КИП и коммуникаций для подачи балансовой древесины в шахты дефибреров. |
|  | Информирование мастера смены о выявленных неисправностях и нарушениях в установленном порядке. |
|  | Устранение выявленных неисправностей в рамках своей компетенции. |
|  | Пуск оборудования подачи балансовой древесины в шахты дефибреров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. |
|  | Своевременное выявление в течение смены путем визуального наблюдения и по показаниям регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры отклонений в режиме подачи балансовой древесины в шахты дефибреров. |
|  | Оперативное регулирование работы оборудования при выявлении отклонений с использованием регулирующей аппаратуры. |
|  | Останов оборудования подачи балансовой древесины в шахты дефибреров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. |
| Необходимые умения | Визуально оценивать исправность оборудования подачи балансовой древесины. |
|  | Визуально оценивать состояние регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Безопасно включать оборудование в работу. |
|  | Безопасно пользоваться инструментом для устранения неполадок. |
|  | Анализировать ситуацию. |
|  | Принимать решения. |
|  | Четко и кратко излагать информацию. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
|  | Безопасно останавливать оборудование в плановом режиме. |
|  | Безопасно останавливать оборудование при помощи аварийных кнопок. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации оборудования участка подачи балансовой древесины в шахты дефибреров. |
|  | Признаки неисправности обслуживаемого оборудования. |
|  | Риски использования неисправного оборудования. |
|  | Правила и способы проверки работоспособности оборудования. |
|  | Инструкции по ремонту обслуживаемого оборудования |
|  | Назначение инструментов и приспособлений для ремонта оборудования. |
|  | Правила пуска и останова оборудования подачи балансовой древесины в шахты дефибреров |
|  | Порядок действия при аварийных ситуациях. |
|  | Расположение аварийных кнопок. |
|  | Правила подготовки оборудования к проведению планово-предупредительного ремонта. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.2. Трудовая функция |
| Наименование | Регулирование технологических параметров работы оборудования, обеспечивающего равномерное поступление балансовой древесины в шахты дефибреров в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | В/02..3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ори- гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Регулирование равномерной подачи балансовой древесины в шахты дефибреров в соответствии с требованиями технической документации с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры. |
|  | Своевременное выявление визуальным наблюдением отклонения уровня загрузки балансовой древесины в шахтах дефибреров. |
|  | Корректировка соотношения скоростей подачи балансовой древесины и вращения дефибрерного камня с использованием регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры с целью поддержания оптимального уровня балансовой древесины в шахтах дефибреров. |
| Необходимые умения | Безопасно производить загрузку балансовой древесины в шахты дефибреров. |
|  | Визуально и по показаниям регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры регулировать соотношение скоростей подачи балансов древесины со скоростью вращения дефибрерных камней. |
|  | Визуально оценивать уровень балансов в шахтах дефибреров. |
|  | Анализировать ситуацию. |
|  | Принимать решения. |
| Необходимые знания | Принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования. |
|  | Принцип работы регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Виды, размеры балансовой древесины, используемой для загрузки в шахты дефибреров. |
|  | Безопасный уровень балансовой древесины в шахтах дефибреров. |
|  | Правила и способы проверки работоспособности регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.3. Трудовая функция |
| Наименование | Прием и сдача смены на участке загрузки балансовой древесины в шахты дефибреров в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ориги- нала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Изучение сменного задания и оперативной информации для планирования работы. |
|  | Проверка наличия требуемого количества балансовой древесины для обеспечения бесперебойной работы в течение смены. |
|  | Проверка соответствия состояния рабочего места требованиям правил техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии. |
|  | Выявление неисправности оборудования, регулирующей и контрольно -измерительной аппаратуры посредством визуального осмотра. |
|  | Информирование сменного мастера о выявленных неисправностях и нарушениях, недостаточным запасом балансовой древесины в установленном порядке. |
|  | Оформление необходимой документации. |
| Необходимые умения | Визуально и по показаниям регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры оценивать работу оборудования. |
|  | Анализировать результаты проведенной работы. |
|  | Визуально оценивать состояние регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Визуально оценивать исправность средств сигнализации, первичных средств пожаротушения, освещенность рабочего места, наличие и исправность ограждений. |
|  | Производить необходимые расчеты. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
|  | Правильно оформлять документацию. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации участка загрузки балансовой древесины в шахты дефибреров. |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Признаки неисправности оборудования, регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Форма и структура оперативного журнала и сменного задания. |
|  | Правила оформления документации и заполнения оперативного журнала установленной формы. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Вести процесс производства древесной массы на дефибрерах различной модификации | Код | С | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Дефибрерщик 2-ого разряда Дефибрерщик 3-ого разряда Дефибрерщик 4-ого разряда Дефибрерщик 5-ого разряда Дефибрерщик 6-ого разряда |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее 1-го месяца после окончания профессионального обучения либо опыт работы оператором производства древесной массы из щепы, выполняя ОТФ по коду А, не менее 1 года |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие об этом соответствующее удостоверение. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке 6 |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 8142 | Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них |
| ЕТКС4 | § § 39-43 | Дефибрерщики 2-ого -6- ого разрядов |
| ОКНПО | - | - |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Эксплуатационное обслуживание оборудования по производству древесной массы дефибрерным способом в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом | Код | С/01. 3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ори- гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление возможных неисправностей размалывающего оборудования, регулирующей и контрольно -измерительной аппаратуры, коммуникаций дефибрерных установок перед пуском путем визуального осмотра и контрольных включений. |
|  | Информирование сменного мастера о выявленных неисправностях и нарушениях в установленном порядке. |
|  | Устранение выявленных неисправностей в рамках своей компетенции. |
|  | Пуск размалывающего оборудования в соответствии с требованиями технической документации. |
|  | Своевременное выявление в течение смены визуально и с помощью контрольно - измерительной аппаратуры отклонений в режиме работы оборудования участка размола балансовой древесины. |
|  | Корректировка параметров работы размалывающего оборудования при выявлении отклонений с использованием регулирующей аппаратуры. |
|  | Останов размалывающего оборудования участка дефибрирования балансовой древесины в соответствии с требованиями технической документации. |
| Необходимые умения | Визуально оценивать исправность оборудования, коммуникаций, запорно-регулирующей арматуры и их готовность к пуску. |
|  | Визуально оценивать состояние регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Безопасно запускать оборудование в работу. |
|  | По показаниям контрольно - измерительной аппаратуры и визуально определять отклонения в режиме работы оборудования. |
|  | Безопасно пользоваться инструментом для устранения неполадок. |
|  | Анализировать ситуацию. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
|  | Четко и кратко излагать информацию. |
|  | Принимать решения. |
|  | Безопасно останавливать оборудование в плановом режиме. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации оборудования по производству древесной массы на дефибрерах. Схемы коммуникаций оборотной воды, древесной массы, расположение запорно-регулирующей арматуры. |
|  | Признаки неисправностей обслуживаемого оборудования, коммуникаций, запорно-регулирующей арматуры. |
|  | Признаки неисправностей регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Правила и способы проверки работоспособности обслуживаемого оборудования, коммуникаций, запорно-регулирующей арматуры. |
|  | Назначение инструментов, используемых для ремонта обслуживаемого оборудования. |
|  | Правила пуска и останова обслуживаемого оборудования. |
|  | Правила пользования средствами связи. |
|  | Порядок действия при аварийных ситуациях. |
|  | Расположение аварийных кнопок. |
|  | Правила подготовки к проведению планово-предупредительного ремонта. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.2. Трудовая функция |
| Наименование | Регулирование технологических параметров работы дефибрерных установок, обеспечивающих получение древесной массы в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом | Код | С/02..3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ори-гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Регулирование скорости подачи балансовой древесины в зону размола на дефибрерных камнях визуально и с помощью контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Регулирование подачи оборотной воды на спрыски дефибрерных установок с целью поддержания оптимальной концентрации волокнистой массы в зоне дефибрирования древесины. |
|  | Своевременное выявление некачественного размола древесины визуально и с помощью контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Корректировка процесса размола с помощью регулирующей аппаратуры с целью повышения качества дефибрерной массы. |
| Необходимые умения | По показаниям регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры определять отклонения технологических параметров размола балансовой древесины. |
|  | Визуально и по показаниям регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры оценивать скорость подачи балансов в зону размола дефибреров. |
|  | Визуально оценивать консистенцию древесной массы в зоне дефибрера. |
|  | Визуально оценивать качество массы после размола балансовой древесины. |
|  | Анализировать. |
|  | Принимать решения. |
|  | Производить расчеты. |
|  | Безопасно останавливать обслуживаемое оборудование в плановом режиме. |
|  | Безопасно останавливать оборудование при помощи аварийных кнопок. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации оборудования по производству древесной массы на дефибрерах |
|  | Схемы коммуникаций оборотной воды, древесной массы, расположение запорно-регулирующей арматуры. |
|  | Принцип работы регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Технологический режим размола балансовой древесины. |
|  | Нормы расхода балансовой древесины, воды и электроэнергии на производство древесной массы. |
|  | Способы повышения качества получаемого волокнистого полуфабриката. |
|  | Правила пользования средствами связи. |
|  | Порядок действия при аварийных ситуациях. |
|  | Расположение аварийных кнопок. |
|  | Правила подготовки к проведению планово-предупредительного ремонта. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.3. Трудовая функция |
| Наименование | Прием и сдача смены на участке производства древесной массы из балансовой древесины в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом | Код | С/03. 4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ори-гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Изучение сменного задания и оперативной информации для планирования работ. |
|  | Проверка наличия требуемого количества балансов в шахтах дефибреров, необходимых для бесперебойной работы размалывающего оборудования. |
|  | Проверка соответствия состояния рабочего места требованиям правил техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии. |
|  | Выявление неисправности оборудования, регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры путем визуального осмотра. |
|  | Информирование мастера смены о выявленных неисправностях и нарушениях, недостаточной обеспеченностью балансовой древесиной в установленном порядке. |
|  | Оформление необходимой документации. |
| Необходимые умения | Визуально и по показаниям регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры оценивать работу обслуживаемого оборудования |
|  | Визуально оценивать состояние регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Анализировать. |
|  | Коммуникативные умения. |
|  | Производить расчеты. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
|  | Правильно оформлять документацию. |
| Необходимые знания | Термины и определения понятий в области производства древесной массы. |
|  | Формы и структура сменного задания. |
|  | Нормы расхода балансовой древесины, воды, электроэнергии на производство древесной массы. |
|  | Устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования. |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Признаки неисправности обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Правила оформления документации и заполнения оперативного журнала. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |
| 3.4. Обобщенная трудовая функция Наименование Вести процесс сортирования и очистки древесной массы. Код D Уровень квалификации 3 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Возможные наименования должностей Оператор очистного оборудования 1-ого разряда Оператор очистного оборудования 2-ого разряда Оператор очистного оборудования 3-ого разряда Оператор очистного оборудования 4-ого разряда Требования к образованию и обучению Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Требования к опыту практической работы Стажировка не менее 2-х недель после окончания профессионального обучения либо опыт работы не менее 6 месяцев под руководством оператора установок производства древесной массы на дефибрерах 3-го уровня квалификации. Особые условия допуска к работе К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие об этом соответствующее удостоверение. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке 6 Дополнительные характеристики Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности ОКЗ2 8142 Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них ЕТКС4 §§ 216-219 Операторы очистного оборудования 1-ого -4-ого разрядов ОКНПО - - 3.4. 1. Трудовая функция |
| Наименование | Эксплуатационное обслуживание оборудования сортирования и очистки древесной массы в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | D/01..3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| Код ори-гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление возможных неисправностей оборудования, регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры, коммуникаций на участке сортирования и очистки древесной массы перед пуском путем визуального осмотра и контрольных включений. |
|  | Информирование мастера смены о выявленных неисправностях и нарушениях в установленном порядке. |
|  | Устранение выявленных неисправностей в рамках своей компетенции. |
|  | Пуск оборудования сортирования и очистки древесной массы в соответствии с требованиями технической документации. |
|  | Своевременное выявление в течение смены отклонений в режиме работы оборудования участка сортирования и очистки древесной массы путем визуального наблюдения и по показаниям контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Регулирование параметров работы оборудования сортирования и очистки древесной массы при выявлении отклонений с использованием регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Останов оборудования участка сортирования и очистки древесной массы в соответствии с технической документацией. |
| Необходимые умения | Визуально оценивать исправность обслуживаемого оборудования коммуникаций, запорно-регулирующей арматуры и их готовность к пуску. |
|  | Визуально оценивать состояние регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Безопасно включать оборудование в работу. |
|  | По показаниям регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры и визуально определять отклонения в режиме работы оборудования. |
|  | Анализировать ситуацию. |
|  | Принимать решения. |
|  | Четко и кратко излагать информацию. |
|  | Безопасно останавливать оборудование в плановом режиме. |
|  | Безопасно останавливать оборудование при помощи аварийных кнопок. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации оборудования участка сортирования и очистки древесной массы. |
|  | Схема коммуникаций древесной массы, оборотной воды и сгущенных отходов, расположение запорно - регулирующей арматуры. |
|  | Правила и способы проверки работоспособности оборудования, коммуникаций и запорно- регулирующей арматуры. |
|  | Признаки неисправности регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Назначение инструментов и приспособлений, используемых для ремонта обслуживаемого оборудования. |
|  | Инструкции по ремонту оборудования участка сортирования и очистки древесной массы. |
|  | Правила пуска и останова оборудования участка сортирования и очистки древесной массы. |
|  | Термины и определения понятий в области участка сортирования и очистки волокнистых масс целлюлозно-бумажного производства. |
|  | Порядок действия при аварийных ситуациях. |
|  | Расположение аварийных кнопок. |
|  | Правила пользования средствами связи. |
|  | Правила подготовки к проведению планово-предупредительного ремонта. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |
| Другие характеристики | - |

3.4. 2. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование технологических параметров работы оборудования сортирования и очистки древесной массы, обеспечивающих получение древесной массы с заданными параметрами, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом. | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ори-гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регулирование подачи древесной массы на ее сортирование и очистку в соответствии с требованиями технической документации визуально и с помощью контрольно - измерительной аппаратуры. |
| --- | --- |
|  | Своевременное выявление выпуска некачественной древесной массы путем визуального наблюдения и по параметрам лабораторного контроля. Корректировка с использованием регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры технологических параметров процесса сортирования и очистки древесной массы с целью повышения ее качества. |
| Необходимые умения | Безопасно дозировать древесную массу, оборотную воду на сортировки и очистное оборудование. |
|  | Визуально и по показаниям контрольно - измерительных приборов определять отклонения технологических параметров сортирования и очистки древесной массы.. |
|  | Визуально и по анализам лабораторного контроля оценивать качество древесной массы. |
|  | Анализировать. |
|  | Принимать решения. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
|  | Безопасно включать в работу и останавливать оборудование в плановом режиме. |
|  | Безопасно останавливать оборудование при помощи аварийных кнопок. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования. |
|  | Схема коммуникаций древесной массы, оборотной воды участка сортирования и очистки древесной массы. |
|  | Принцип работы регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Технологический режим сортирования и очистки древесной массы. |
|  | Нормы расхода древесной массы, воды, электроэнергии на процесс сортирования и очистки древесной массы. |
|  | Способы повышения качества древесной массы на участке ее сортирования и очистки. |
|  | Порядок действия при аварийных ситуациях |
|  | Расположение аварийных кнопок |
|  | Правила пользования средствами связи |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии |

3.4. 3. Трудовая функция

| Наименование | Прием и сдача смены на участке сортирования и очистки древесной массы в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и технологическим регламентом | Код | D/03..3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ори-гинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение сменного задания и оперативной информации для планирования работы |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия требуемого количества древесной массы в бассейнах и емкостях, необходимого для бесперебойной работы в течение смены |
|  | Проверка соответствия состояния рабочего места требованиям правил техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Выявление неисправности оборудования, регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры путем визуального осмотра |
|  | Информирование мастера смены о выявленных неисправностях и нарушениях, низким уровнем древесной массы в бассейнах и емкостях |
|  | Оформление необходимой документации |
| Необходимые умения | Визуально и по показаниям контрольно - измерительных приборов оценивать работу оборудования на участке сортирования и очистки древесной массы |
|  | Визуально оценивать состояние регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры |
|  | Анализировать |
|  | Коммуникативные умения |
|  | Производить необходимые расчеты. |
|  | Пользоваться средствами связи. |
|  | Правильно оформлять документацию. |
| Необходимые знания | Термины и определения понятий в области очистки и сортирования волокнистой массы в целлюлозно-бумажном производстве. |
|  | Нормы расхода древесной массы, воды, электроэнергии на участке сортирования и очистки древесной массы. |
|  | Устройство, принцип работы сортирующего и очистного оборудования. |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Признаки неисправности обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно - измерительной аппаратуры. |
|  | Правила оформления документации и заполнения оперативного журнала. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| --- |
| Российский союз промышленников и предпринимателей |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2. Наименование организаций - разработчиков |
|  | Общероссийское отраслевое объединение работодателей целлюлозно-бумажной промышленности (ОООР «Бумпром»), г.Москва |
|  | ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»), пос. Правдинский, Московская обл. |

# Endnotes

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»).

Общероссийский классификатор занятий ОК 010-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 г.

№ 298, дата введения 01.01.1995 г.).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК  029-2014  ОКВЭД 2                                             (КДЕС  Ред. 2) утверждён Приказом Росстандарта от 31.01.2014 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих - Выпуск ЕТКС № 41,                                  часть 1 (ред. 21.11.1994 г.).